## Slide 1
#define rGPGCON 0x56000060 //Port G control
#define rGPGDAT 0x56000064 //Port G data
#define LED_CT ( *((volatile unsigned *)led_ctrl) )
#define LED_DATA ( *((volatile unsigned *)led_data) )
static void *led_ctrl, *led_data;
ledtest.c
시스템 콜 서비스루틴 작성
Dir 위치 : { 타깃 linux 최상위 DIR } / kernel
vim ledtest.c 파일 작성
0x56000060 : 물리주소 지정
0x56000064 : 물리주소 지정

## Slide 2
void Led_Init()
{
/* TO DO : Init GPIO port connected to LED
* LED1:LED2:LED3:LED4 = GPG4:GPG5:GPG6:GPG7 */
led_data = ioremap(rGPGDAT, 0x1000);
led_ctrl = ioremap(rGPGCON, 0x1000);
LED_DATA |= (0xF<<4);
LED_CT &= ~(0xFF<<8);
LED_CT |= (0x55<<8);
}
ledtest.c
시스템 콜 서비스루틴 작성
Dir 위치 : { 타깃 linux 최상위 DIR } / kernel
vim ledtest.c 파일 작성
0x1000 == 4096
물리주소 크기 : 4096 Byte의 배수로 지정.
MMU가 페이지 사이즈로 관리하기 때문이고 4096Byte은 ARM에서 1페이지가 사용하는 크기.
Linux kernel 함수
- ioremap(물리주소, 물리주소 크기)
- ioremap_nocache(물리주소, 물리주소 크기)
읽은 만큼 데이터가 빠져나가는 FIFO나 레지스터등은 CPU에서 캐싱된 데이터를 사용하면 문제가 발생할수 있기 때문에 이러한 영역은 ioremap_nocache를 사용하여 주소 변환을 처리.그 외의의 위치는 ioreamap 함수를 이용하여 주소 변환을 처리.

## Slide 3
asmlinkage void sys_ledtest()
{
int a;
printk("<1> Hello. Led Test Call!!\n");
Led_Init();
for(a=1; a<5; a++)
Led_Display(a);
iounmap(led_ctrl);
iounmap(led_data);
}
ledtest.c
시스템 콜 서비스루틴 작성
Dir 위치 : { 타깃 linux 최상위 DIR } / kernel
vim ledtest.c 파일 작성
iounmap(하드웨어 장치 가상주소)
- 하드웨어 장치 가상주소 : ioremap이나 ioremap_nocahce로 변환한 가상주소를 의미
#include <asm/io.h> 추가